## Slide 1
「人工衛星の姿勢制御理論」
意外と難しい？人工衛星の運動方程式
人工衛星を回転させる方法
山形大学 機械システム工学専攻 村松鋭一

## Slide 2
超小型衛星「ベニバナサット」を山形県内企業と山形大学工学部で開発
国際宇宙ステーションからを放出
地球のまわりを周回（90分で1周）
地上局と通信
「ベニバナサット」プロジェクト

## Slide 3
第１章：人工衛星の運動方程式

## Slide 4
衛星が勝手にくるくる回転してはいけない
地上局にアンテナを向けた姿勢になるよう制御したい
人工衛星の姿勢制御：
コンピュータシミュレーションによって制御方法を検討中
人工衛星の運動方程式が必要

## Slide 5
人工衛星＝剛体
剛体の運動方程式
「固定軸まわり」と「固定点まわり」の違いは大きい！

## Slide 6
人工衛星の運動方程式
「オイラーの運動方程式」

## Slide 7
ベクトルの基礎
点の運動を表すベクトルは簡単
人工衛星の回転をベクトルで表現するには？

## Slide 8
コマの回転をベクトルで表す方法
渦（曲線）はベクトルではない！
回転軸の方向をもつベクトルを使う
回転のスピードが速いほど
ベクトルを長くする
回転軸と回転のスピード（角速度）を
角速度ベクトル ω で表現できる
角速度ベクトルの描き方：

## Slide 9
同じ回転軸でも，回転の向きに応じてベクトルの向きを変える
「角速度ベクトル」 回転軸と回転のスピード（角速度）を表現できる

## Slide 10
「トルクベクトル」加えるトルクの軸と大きさを表現できる

## Slide 11
（１）リアクションホイール

## Slide 12
運動方程式の意味

## Slide 13
ベクトルの「外積」を理解しなければならない
「外積」さえ分かれば人工衛星の制御はすべて分かる！

## Slide 14
「外積」とは
「３つのベクトルの関係式」
「２つのベクトルから３つめのベクトルを生み出す」

## Slide 15
「外積」の性質
aが大きいほど外積cは大きくなる
bが大きいほど外積cは大きくなる
それだけでなく，
aとbの角度θも外積cに影響する！

## Slide 17
回転に関係する３つのベクトルの関係を
うまく表現できる
「外積」のいいところ
例えば
力F , 位置r , トルクτ の関係
位置r と力Fの外積が トルクτ になる

## Slide 18
コーヒー豆をひく

## Slide 19
力F , 位置r , トルクτ の関係
位置r と力Fの外積が トルクτ になる

## Slide 20
方位磁針の磁気m, 地磁気B , 回転トルクτ の関係
方位磁針の磁気モーメントｍ と地磁気 B の外積が
磁針を回転させるトルク τ になる．

## Slide 21
レコード
で音楽を

## Slide 22
回転体の角速度ω , 位置r , その位置の速度 v の関係
角速度 ω , 位置r の外積が 速度 v になる

## Slide 24
回転に関係する３つのベクトルの関係を
うまく表現できる
「外積」のいいところ
角速度 ω , 位置r の外積が 速度 v になる
方位磁針の磁気モーメントｍ と地磁気 B の外積が
磁針を回転させるトルク τ になる．
位置r と力Fの外積が トルクτ になる
← この式, 少し後で使います！

## Slide 25
人工衛星の運動方程式
「オイラーの運動方程式」
「静止座標系」と「機体座標系」について

## Slide 26
単なる矢印ではなく，
矢印の成分を数値化したい（大きさや角度を数値で表したい）
座標系（原点とx, y, z の座標軸）の中で ベクトル を考える
原点は衛星の中心にとる．
x, y, z 軸をどう設定するか？
座標系の設定
運動を観察している人間の立場（立ち位置）をどこに設定するか？

## Slide 27
「静止座標系 XYZ（白）」：衛星の姿勢を表現する座標系
衛星が回転しても静止している
衛星が回転しても観察者は静止している
（衛星の外から見ている視点）
「静止座標系」と「機体座標系」
「機体座標系 xyz」：座標軸が衛星に固定されいてる．
衛星が回転すると座標軸も回転する．
衛星とともに観察者も回転する
（衛星に乗っている人の視点）

## Slide 28
「静止座標系」では と書かれる．
剛体の運動法則：「トルク τ をかけると角運動量 L が変化する」
これを式で書いたのが運動方程式
人工衛星の制御を考えるには「機体座標系」の運動方程式が欲しい！
「機体座標系」では ？？？

## Slide 29
人工衛星の制御を考えるには「機体座標系」の運動方程式が欲しい！
なぜなら・・・
「慣性テンソル J を姿勢と無関係な定数行列にしたい」
「トルクベクトル τ を機体座標系で表現したい」
トルクを発生するアクチュエータは機体にくっ付いている．
自動車で「ハンドルを右に」，飛行機で「尾翼を左に」と同様に
機体の制御には機体座標での指示を与えたい．
Jは機体の形状と質量分布で決まる行列．
機体座標系で計算すれば定数行列になる
（静止座標系だと座標軸に対する衛星の形状・質量分布が変化して，
姿勢が変わるごとに J も変わってしまう）

## Slide 30
「静止座標系」では と書かれる．
剛体の運動法則：「トルク τ をかけると角運動量 L が変化する」
これを式で書いたのが運動方程式
人工衛星の制御を考えるには「機体座標系」の運動方程式が欲しい！
「機体座標系」では ？？？

## Slide 31
「静止座標系」と「機体座標系」での速度の違い
Aさんは静止している．
Bさんは回転するレコードプレーヤの上に乗っている．
Cさんが走っている．
問題：
Aさんから見た C さんの速度（Aさんの視線の動き）と，
Bさんから見た C さんの速度（Bさんの視線の動き）はどれだけ違うか？

## Slide 32
Aさんの見え方
Bさんの見え方
「Aさんの見え方」と「Bさんの見え方」の違い

## Slide 33
Aさんの見え方
Bさんの見え方
「Aさんの見え方」と「Bさんの見え方」の違い
←v(t)を外積で表すと
まとめると・・・

## Slide 34
「静止座標系」と「機体座標系」の時間微分の違い
静止座標系での
角運動量の微分
機体座標系での
角運動量の微分
＝
＋ 機体の角速度 × 角運動量
時間で微分したいベクトルを r とする
「回転体の微分公式」
角運動量ベクトル L(t) に「回転体の微分公式」を適用すると

## Slide 35
「静止座標系」では と書かれる．
剛体の運動法則：「トルク τ をかけると角運動量 L が変化する」
これを式で書いたのが運動方程式
「機体座標系」では ？？？
つぎのスライドでようやく出ます！

## Slide 36
静止座標系での運動方程式
左辺に
の微分公式を使う
この式に現れているベクトルの成分は
すべて機体座標系で表すとする．
と表せる
機体座標系での運動方程式：「オイラーの運動方程式」
外積の公式
a×b = －b×a
右辺へ移項
この式があれば衛星の回転シミュレーション，制御系の設計ができる！

## Slide 37
ここまでのまとめ：
人工衛星の運動方程式を導出した
機体座標系での微分公式が用いられる（外積による速度の補正）
姿勢制御を考えるには機体座標系が必要
固定点まわりだと回転軸がいろんな方向を向く．
（すべての量を３次元ベクトルで考えなければならない）
意外と難しくなる要因：
角速度ベクトル，トルクベクトルなどの３次元ベクトル，
慣性テンソル（３行３列）の行列が現れる

## Slide 38
第２章：人工衛星の姿勢制御

## Slide 39
（１）リアクションホイール
（２）磁気トルカ
制御するためのトルク

## Slide 40
（１）リアクションホイール

## Slide 41
（２）磁気トルカ